1. Идеальные газы – это газы, в которых:
2. Какова размерность газовой постоянной  R в системе СИ:
3. Газовая смесь – это смесь нескольких газов (продолжите определение):
4. По закону Дальтона общее давление газовой смеси равно:
5. Внутренняя энергия рабочего тела выражает:

6. Согласно первому закону термодинамики:

7. Газ массой    кг   подогревается от t1 =    0C до t2 =    0C; средняя массовая теплоёмкость газа     сх =      кДж/(кг.К). Количество сообщённого газу тепла Q, кДж равно:
8. Удельная теплоёмкость газа определяет количество тепла:
9. В изотермическом процессе все сообщаемое газу тепло расходуется:

10. Адиабатным процессом называется процесс, протекающий:

11. Зависимость между давлением и объемом газа в политропном процессе выражается соотношением:

12. Прямым циклом называется цикл, в результате совершения которого:

13. 1кг воздуха совершает цикл Карно в пределах температур t1 =     oС и t2 =     oС. Термический КПД цикла  равен:

14. Относительная влажность воздуха измеряется:

15. Для расчетов параметров и процессов влажного воздуха применяют:

16. Луч процесса подогрева влажного воздуха в id-диаграмме выражается линией:

17. Идеальным процессом истечения являются:

18. По идеальному циклу Ренкина работают:

19. Термический КПД идеального цикла паротурбинной установки увеличивается:

20. Тепловое состояние тела характеризуется:

21. Тепловой поток, передаваемый внутри твёрдого тела, пропорционален:

22. Плотность теплового потока через плоскую стенку из диатомитового кирпича () толщиной =    мм при температурах на её поверхностях tс1 =   оС и tс2 =   оС равна:

23. Распределение температур внутри плоской стенки характеризуется:

24. Распределение температур внутри цилиндрической стенки характеризуется:

25. Размерность плотности теплового потока равна:

26. Передача теплоты между поверхностью твёрдого тела и жидкостью осуществляется за счёт:

27. Вынужденное движение жидкости развивается под действием:

28. Для определения теплового потока между жидкостью и стенкой по формуле Ньютона необходимо знать, кроме площади поверхности нагрева и температурного перепада, следующие величины:

29. Какое из чисел подобия является определяемым при расчёте процессов конвективного теплообмена:

30. Процессом теплопередачи называется:

31. Размерность линейного коэффициента теплопередачи Kl цилиндрической стенки равна:

32. Абсолютно чёрное тело:

33. Сумма поглощательной, отражательной и пропускательной способностей любого тела равна:

34. Рекуперативными теплообменными аппаратами называются устройства, в которых происходит:

35. Рекуперативные теплообменные аппараты – это аппараты, в которых:

36. В основе теплового расчёта теплообменных аппаратов лежит: